Предприятие - изготовитель:

614030, РФ, г. Пермь, м/р «Гайва», ул. Янаульская, д. 35

тел./факс: 8 (342) 274-37-72, 8-992 202 27 97.

Сайт: www.perm-ozon.ru

Дата продажи _____________________

ПАМЯТКА !

На зиму внутри теплицы необходимо устанавливать подпорки.

ТЕПЛИЦЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие

Арочного  типа  из  профильной

квадратной  трубы  под  сотовый  поликарбонат

ТОПТЫЖКА

Инструкция

по сборке и эксплуатации

Пермь - 2016 г

Теплица арочного типа

с покрытием из сотового поликарбоната

1. Общие сведения

Теплица предназначена для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках. Каркас теплицы, изготовленный из стальной профильной трубы 20х20 стенка.1,5 и основание 20х40 стенка 1,5 с долговечным полимерным покрытием, выполнен по современной технологии, устанавливается на фундамент или брус, возможна установка на грунт с дополнительными крепежами.

В комплект входит фурнитура необходимая для сборки теплицы и монтажа поликарбоната и подробная иллюстрированная инструкция с этапами сборки. Количество деталей теплицы минимально, что позволяет ее быстро собирать и устанавливать даже собственными силами.

Каркас теплицы готов к сборке (просверлены все отверстия) в упакованном виде достаточно компактен, представляет собой 4 упаковочные единицы:

1. Основание теплицы - 1 шт.

2. Продольные стяжки - 1 шт.

3. Торцы теплицы        - 1 шт.

4. Дуги                           - 1шт.

В случае поставки каркаса теплицы в комплекте с покрытием из сотового поликарбоната, дополнительно в комплект поставки включаются листы сотового поликарбоната толщиной 4мм,   размерами  2,1х 6 м, свернутые в рулон.

Для транспортировки комплекта для сборки теплицы на место установки (приусадебный участок, дачу, и т.д.) достаточно легкового автомобиля с прицепом, или автомобиль "Газель".

3. Требования по условиям эксплуатации:

Теплица в покрытом состоянии рассчитана на снеговую нагрузку не более 20 кг./кв. м. и ветер скоростью не боле 20 м/с. При наличии порывов ветра необходимо предусмотреть дополнительное крепление теплицы к земле или основанию (брус, фундамент).

Диапазон температур от -60 до +70°С.

Собранная теплица должна быть установлена на предварительно приготовленную ровную утрамбованную поверхность по периметру основания во избежание получения деформации каркаса.

Для продления срока службы теплицы возможна ее установка на ленточный фундамент или деревянный брус.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1 метра.

Если теплица остается без присмотра, то ее легко демонтировать для дальнейшего хранения (необходимая площадь для хранения не более 4 м2).

Для очистки поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

4. Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

-   за полноту комплектации;

-   за собираемость теплицы;

- за прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Предприятие - изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ. Предприятие вправе изменять конструкцию теплицы, не ухудшая ее потребительских качеств.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня покупки (при условии сборки конструкции специалистами  ОЗОН).

Монтаж поликарбоната на каркас теплицы начинается с краев каркаса и производится следующим образом:

На дуги  (позиция 5  и торец рис. 2) уложить лист поликарбоната (длиной 4.4 м – остаток от листа, используемого для торцов) лицевой стороной вверх (она указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа таким образом, чтобы край листа выступал над торцом на 50-60 мм. по образующей поверхности дуги по имеющимся отверстиям.

Аналогично закрываем противоположную часть каркаса.

Среднюю часть каркаса покрываем третьим листом поликарбоната (в случае теплицы с длиной 6 м.), выравниваем внахлест по обеим сторонам на листы, установленные ранее, и закрепляем саморезами с прессшайбами по образующей поверхности дуги по имеющимся отверстиям. После этого закрепляем листы поликарбоната к основанию.

При необходимости после установки покрытия, выступающий ниже основания поликарбонат нужно подрезать ножом.

Покрытие теплицы установлено, поэтому защитную пленку верхнего слоя поликарбоната можно снять.

В завершающий этап сборки входит установка ручек и заверток на двери. Крепление ручки и завертки произвести двумя саморезами с прессшайбой. На вторую дверь ручка и завертка устанавливается аналогично.

2. Инструкция по сборке.

Сборку теплицы могут выполнить 2 человека с наличием следующего инструмента:

1. Лопата совковая

2. Отвертка крестовая

3. Ключ гаечный на 6-10 мм

4. Шуруповерт с 6-тигранной насадкой на 6 мм

5. Нож строительный

6. Уровень строительный

7. Шнур (веревка) для измерения диагоналей

8. Рулетка 6 м.

9. Молоток

Рис. 1 Общий вид каркаса в сборе

Перед началом сборки необходимо подготовить поверхность, на которой будет стоять теплица. Высота неровности должна быть не более 5 см.

Сборку теплицы необходимо начинать с закрытия торцов поликарбонатом. Для этого на ровной и твердой поверхности необходимо отрезать по 1 м 60 см от 2-х листов поликарбоната.

Затем распаковать пакет с торцами теплицы и уложить один из них в горизонтальном положении так, чтобы дверь и форточка открывались вверх.

На поверхность торца уложить отрезанный лист сотового поликарбоната 1 м 60 см лицевой стороной вверх (указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа так, чтобы соты поликарбоната были параллельны оси открывания двери или форточки и перпендикулярны основанию торца.

Защитную пленку с лицевой стороны снимать не нужно, ее необходимо убрать лишь после полной сборки теплицы во избежание повреждения материала в процессе монтажа.

Лист поликарбоната выровнять относительно основания и линии края двери. Важно, чтобы первым листом были полностью закрыты часть торца, дверь и форточка. Уложив лист поликарбоната, приступаем к его закреплению при помощи саморезов с прессшайбами, для которых в каркасе торца, двери и форточки предусмотрены отверстия. После закрепления излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торца.

Затем взять вторую половину этого листа (1 м 60 см) и уложить его встык с первым листом лицевой стороной листа вверх (указана на защитной пленке), предварительно сняв защитную пленку с внутренней стороны листа, выровнять относительно основания торца и закрепить саморезами с прессшайбами, расстояние между стыком листов допускается до 8мм.

Излишки листа поликарбоната обрезать строительным ножом по дуге торца.

Для лучшего открывания необходимо вырезать выступы шарниров двери и форточки, а также удалить разрезанную часть соты поликарбоната. Горизонтальный разрез следует делать посередине рамки форточки и рамки двери для обеспечения нахлеста поликарбоната при закрывании. Второй вертикальный разрез образован краем листа поликарбоната и какой-либо подрезки не требует.

Аналогично выполняется закрытие поликарбонатом второго торца.

Дальнейшая сборка выполняется в следующем порядке:

Собрать и установить (по уровню) основание теплицы из трубы (позиция № 3, 4 рис. 2) на предварительно выравненную утрамбованную поверхность или брус. Соединить части основания между собой. Установить торцы с покрытием в сборе (позиции № 1, 2 рис. 2) и соединить их с основаниями.

Установить дуги (позиция № 5 рис. 2) на направляющие (согласно разметке). Дуги и торцы соединить продольными стяжками (позиция № 6 рис. 2) и прикрепить к каждой дуге с внутренней стороны и торцам с помощью винтов М4х50 и затянуть их при помощи ключа и отвертки.

После сборки каркаса проверить при помощи уровня и при необходимости выровнять положение каркаса относительно поверхности, проверить и при необходимости выровнять диагонали каркаса, проверить затяжку всех винтов каркаса. Если геометрические параметры каркаса приведены в норму, производим закрепление каркаса к земле или основанию (брус, фундамент) для предотвращения сдвига теплицы в процессе ее эксплуатации.

# Text boxes

2 М

1 М

1,6 М